方法一：（适用于采血管）                            方法二（适用于小EP管等）：

开机前，确保稀释液、清洗剂、溶血素瓶有足够的液体，废液瓶不满，管道已接好，打印机已接好，打印机电源已打开。

# Text boxes

选择物种如鼠（按“Mouse”键），等采样针吸完血往上抬时，拿开便可，等待结果。

打印记录结果

按“2（NEXT）”键，吸样针下来后，手拿住血放在针下（针一定要浸在血里面）

结果在电脑软件上查看（如结果未上传，请在仪器上依次按9-7-3-1-2-2）

将黑色样本架往外拉出取下（可看见透明稀释池）

电脑开机打开软件（帐号密码admin）

将样本放置于样本架上

选择物种如鼠（按“Mouse”键）

空白计数要求：WBC  ≤ 0.2，RBC  ≤ 0.02，Hb  ≤ 0.2，PLT  ≤ 20(Mouse的空白中PLT≤ 50为好)

按“OTHER”键，做空白计数

按“START/CLEAR”  键

仪器后面开机